| 1. Broj | 2. Tehničke specifikacije | 3. Ponuđene specifikacije | 4. Zadovoljava DA / NE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilni rendgenski uređaj za skeniranje Količina: 1 |
|  | Tip, model: |  |  |
|  | MOBILNI RENDGENSKI UREĐAJ (u daljnjem tekstu skener) |
|  | Mobilni rendgenski uređaj za skeniranje, za nadzor kontejnera utovarenih na teretna vozila u luci istovara/utovara, te nadzor nad prekograničnim prometom teretnih vozila, teretnih vozila sa kontejnerima, autobusa, kamperskih i osobnih vozila. |  |  |
|  | Ponuđeni model ne smije biti prototip ili model koji nije bio isporučen. Novi, proizveden na podvozju teretnog vozila ne starijem od godine u kojoj je sklopljen ugovor. |  |  |
|  | Generator rendgenskog zračenja, dvoenergetski linearni akcelerator, mora omogućiti značajku za prepoznavanje organske i anorganske tvari. Akceleratorom se mora osigurati izmjenjivanje nisko-energetskog zračenja pri najmanje 3,0Mev i visokoenergetskog zračenja pri najmanje 6.0MeV Posebno moraju biti precizirana ograničenja u pogledu specifične težine ili drugih značajki materijala koji utječu na prepoznavanje tvari. Rad sustava kojim se osigurava prepoznavanje organske i anorganske tvari mora biti opisan u ponudi. |  |  |
|  | Skener mora imati mogućnost skeniranja vozila koja stoje dok se sama jedinica kreće, te mogućnost skeniranja vozila koja prolaze kroz tunel za skeniranje skenera koji stoji. Skener mora biti u mogućnosti skenirati kako u smjeru naprijed tako i unatrag. Ponuda mora sadržavati opis sigurnosnih rješenja koja se odnose na te funkcije, kao i najveću dopuštenu brzinu vožnje vozila kroz otvor tunela. |  |  |
|  | Vrijeme potrebno za podizanje cijelog sustava i namještanje svih komponenti za početak prvog skeniranja, računajući od dolaska na lokaciju ne smije biti duže od 20 minuta. Vrijeme potrebno za gašenje cijelog sustava i namještanje svih komponenti do stanja spremnosti za vožnju, ne smije biti duže od 15 minuta. Podizanje cijelog sustava za početak skeniranja, te vraćanje istog sustava u spremnost za vožnju (iz 1. i 2. točke) mora biti moguće izvršiti uz pomoć samo dva operatera. Postavljeno vozilo sa namještenim komponentama mora imati mogućnost pokretanja postupka skeniranja uz pomoć samo jednog operatera. |  |  |
|  | VOZILO I KABINA VOZAČA |
|  | Bijele boje sa grbom visine 40 cm i službenom oznakom „CARINA“, dužine slova u crnoj boji, dimenzija 140 cm, odnosa visina/dužina i izgleda sukladno Prilogu br. 4. Dokumentacije – Izgled propisanog carinskog grba Mjesto označavanja skenera sa grbom i službenom oznakom odrediti će se prije isporuke sukladno prijedlogu naručitelja. |  |  |
|  | Dizelski motor minimalne snage 235 kw, odnosno dovoljne da u odnosu na bruto težinu, vozilo može razviti brzinu od minimalno 80 km/h . sukladan normi Euro 6. |  |  |
|  | Automatski mjenjač |  |  |
|  | Upravljač vozila sa lijeve strane (za vožnju desnom stranom kolnika) |  |  |
|  | Vozilo sa ugrađenim skenerom mora imati ugrađeni automatski sustav za upravljanje vozilom, koji putem daljinskog ili drugog odgovarajućeg načina omogućava rad sustava tijekom skeniranja bez vozača u vozačkoj kabini. |  |  |
|  | Podvozje vozila s 3 osovine a za koji tip i model na području RH postoji ovlašteni zastupnik i servis. Vozilo mora biti registrirano u trenutku isporuke i posjedovati sve dozvole i licence za korištenje u prometu na cestama na vrijeme od najmanje godinu dana. Vozilo i sva oprema, moraju biti što kompaktniji i okretniji, obzirom na područja korištenja uređaja u lukama i prekograničnom prometu. |  |  |
|  | Kabina vozača mora biti opremljena, kako slijedi; sistem za grijanje i hlađenje, dva sjedala od materijala otpornog na habanje, električni podizači stakla, kamera za vožnju unatrag sa senzorima za alarmiranje kod približavanja preprekama, centralni sistem sa dva ključa i mogućnosti daljinskog zaključavanja vozila, priprema za tahograf, radio uređaj sa mogućnosti reprodukcije CD/USB medija, gumene prostirke za pod vozača i suvozača. |  |  |
|  | Kabina vozača mora biti opremljena protuprovalnim sustavom. isti sustav mora biti detaljno opisan u dostavljenoj ponudi. |  |  |
|  | Radi sigurnosti, u kabini vozila moraju biti ugrađeni odgovarajući zračni jastuci za zaštitu vozača i suvozača od prednjih i bočnih udaraca. |  |  |
|  | Uređaj za osvjetljavanje ceste, mora biti opremljen svjetlosnim tijelima bez žarne niti (ksenon). |  |  |
|  | Zvučna i svjetlosna naizmjenična signalizacija plave boje za davanje upozorenja putem svjetlosne i zvučne signalizacije drugim vozačima u prometu; mora biti postavljena s lijeve i desne strane gornjeg vanjskog kuta kabine vozača i zadnjeg dijela vozila, svaka od signalnih lampi mora biti izvedena od Led izvora svjetlosti ukupne minimalne snage 24w, snop svjetla osim u smjeru kretanja vozila mora biti vidljiv i bočno sa strane vozila na koju su ista postavljena. prekidač signalizacije se mora nalaziti u kabini vozača, mjestu dostupnom vozaču i suvozaču. paljenjem svjetla uključuje se i zvučna signalizacija koja se po potrebi može i nezavisno od svjetlosne signalizacije isključiti. |  |  |
|  | Vozilo sa ugrađenom opremom mora biti predviđeno za promet na cestama bez ograničenja s obzirom na visinu, dužinu, širinu, ukupnu masu vozila i osovinski pritisak. za vozača s vozačkom dozvolom Republike Hrvatske, kategorije "C", bez posebnog odobrenja. za vozilo redovnih registarskih oznaka propisanih Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama. (NN 85/16). http://narodne-novine.nn.hr/clanci/ sluzbeni/2016_09_85_1864.html dimenzija propisanih Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama. (NN 85/16). |  |  |
|  | Ponuditelj mora dostaviti tehničku skicu odnosno drugi dokument iz kojega su vidljive fizičke dimenzije ponuđenog vozila s ugrađenom opremom, kako slijedi; bruto težina vozila (kg) širina i duljina (m) s dvije decimale visina (m) s dvije decimale osovinski pritisak za svaku osovinu (kg) unutarnji i vanjski promjer polukruga potrebnog prilikom okretanja (m) |  |  |
|  | Ponuditelj mora dostaviti tehničku skicu odnosno drugi dokument iz kojega su vidljive fizičke dimenzije ponuđenog vozila s ugrađenom opremom u radnom položaju, sa postavljenim teleskopskim sklopom za skeniranje, kako slijedi: širina i duljina (m) s dvije decimale visina (m) s dvije decimale unutarnji i vanjski promjer polukruga potrebnog prilikom okretanja |  |  |
|  | Zajedno sa isporučenim vozilom, moraju biti isporučeni; dva klinasta podloška, Sigurnosni trokut za označavanje vozila presvučen reflektirajućim materijalom Prva pomoć, aparat za gašenje požara, 2 Reflektirajuća prsluka norma HRN 471 |  |  |
|  | Oprema ugrađena u vozilo kao nadogradnja, ne smije utjecati na jamstvene uvjete i jamstva koja je propisao proizvođač vozila. |  |  |
|  | TELESKOPSKI SKLOP |
|  | Teleskopski sklop za skeniranje mora se nalaziti na strani suvozača. početno postavljen okomito na uzdužnu os vozila, mora imati mogućnost otklona od minimalno 5 stupnjeva u odnosu na početni položaj i to u oba smjera, kako bi se olakšalo otkrivanje krijumčarene robe skrivene u prednjoj ili zadnjoj stjenci kontejnera, kamiona ili dijelova vozila. Automatsko podešavanje kuta skeniranja mora biti omogućeno sa radne stanice operatera. Ponuditelj mora priložiti uzorak snimke koju je generirao sustav ponuđenog uređaja u tiskanom i elektroničkom obliku, sa prikazom snimke iste mogućnosti. |  |  |
|  | Teleskopski sklop i ugrađena oprema moraju imati mogućnost skeniranja te prikaza snimke cijelog vozila sa teretom dimenzija; visine minimalno 0,25 m od podloge do 4,6 m ukupne visine vozila sa teretom. širine minimalno 2,8 m. dužine minimalno 25 m. Ponuditelj mora dostaviti tehničku skicu odnosno drugi dokument iz kojega se mogu utvrditi maksimalne dimenzije i duljine vozila koja se mogu skenirati u jednom prolazu. Skenirano vozilo, dimenzija iz prve točke, mora biti u potpunosti prikazano na jednoj snimci radne stanice operatera, s mogućnosti pregledavanja u stvarnom smjeru kretanja vozila u odnosu na skener. |  |  |
|  | Kako bi se zadovoljio uvjet da se skenerom mogu pregledavati dijelovi podnice osobnog vozila, zajedno sa skenerom mora biti isporučeno tehničko rješenje, (prijenosna konstrukcija/rampa ili drugo rješenje) koje omogućuje skeniranje podvozja osobnog vozila (za potrebe ove točke, smatra se da je podnica osobnog vozila na visini od 0,14 m od podloge). isporučeno tehničko rješenje, mora omogućiti podizanje podnice osobnog vozila ukupne mase ne veće od 4.000 kg, na najnižu visinu skeniranja. Ako je tehničko rješenje Sklopiva konstrukcija/rampa, položena na podlogu ukupnom dužinom, ne smije imati nagib navoza veći od 1/10 odnosa visina/dužina na ulaznom i izlaznom dijelu. Svaki pojedinačni dio tehničkog rješenja, ne smije težiti više od 50 kg i mora biti pogodan za prijenos i korištenje od strane najviše dvije osobe. svi dijelovi konstrukcije iz ove točke na prostoru skenera moraju imati predviđen prostor za prijevoz i jednostavno odlaganje od strane najmanje jedne osobe. Konačno tehničko rješenje sa priloženom skicom i sigurnim načinom korištenja istog rješenja mora biti opisano u ponudi. |  |  |
|  | Kapacitet sustava za skeniranje mora biti najmanje; 20 kamiona sa prikolicom ili poluprikolicom u punoj veličini na sat, tijekom skeniranja vozila koja stoje, a sam skener se kreće, 100 kamiona sa prikolicom ili poluprikolicom u punoj veličini na sat, tijekom skeniranja vozila koja prolaze kroz tunel za skeniranje, a sam skener stoji. |  |  |
|  | Ponuditelj mora dostaviti tehničku skicu odnosno drugi dokument kojime su opisane maksimalne brzine (m/s) pri kojima sustav za skeniranje može stvoriti optimalne slike, a posebno; skeniranjem opcijom kada se kamioni i druga vozila ne kreću, dok se skener kreće, skeniranjem opcijom kada vozila prolaze kroz tunel za skeniranje dok se skener ne kreće. Sustav mora imati mogućnost prilagođavanja brzine skeniranja. Ponuditelj mora navesti i opisati razlike u kvaliteti snimke nastale pri najvećoj brzini i snimke nastale brzinom skeniranja za optimalnu kvalitetu slike. Ako je brzina skeniranja podesiva, Ponuditelj mora navesti brzinu skeniranja (m/s) koja daje optimalnu kvalitetu slike. |  |  |
|  | Sistem za skeniranje mora imati ugrađen sigurnosni sustav koji automatski nadzire postupak skeniranja vezano na vanjske dimenzije vozila/kontejnera koji se skeniraju te u slučaju pokušaja skeniranja previsokih, preširokih i kontejnera/vozila postavljenih za skeniranje na neodgovarajući način, isti sustav mora isključiti sve pokretne dijelove kao i rad generatora zračenja. Sistem za skeniranje mora imati ugrađen i posebni sustav koji nadzire visinu teleskopskog sklopa u odnosu na podlogu, a koji sustav će u slučaju približavanja sklopa u odnosu na podlogu po kojoj se skener kreće, a na udaljenost koja može dovesti do oštećenja, automatski isključiti kretanje skenera. |  |  |
|  | Teleskopski sklop i ostali dijelovi skenera koji se prije započinjanja vožnje vozila moraju dovesti u odgovarajući položaj, u slučaju potpunog nestanka struje moraju imati sustav za namještanje koji neovisno od automatskog sustava omogućava vračanje teleskopskog sklopa u početni položaj odgovarajući za kretanje u cestovnom saobraćaju. Princip rada sustava mora biti opisan u ponudi. |  |  |
|  | Sistemi za Optičko prepoznavanje znakova (OCR) moraju biti postavljeni na konstrukciji skenera; registarskih oznaka teretnih vozila (ANPRS) međunarodnih identifikacijskih oznaka kontejnera (BIC) |  |  |
|  | ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK I AGREGAT ZA STRUJU : |
|  | Priključak na vanjski izvor napajanja: 3-fazni, 400 VAC, 50 Hz. (IEC 60309) na vanjskoj bočnoj strani oplate vozila, strani vozača. Priključak, električni kabel, mora imati odgovarajuće tehničko rješenje koje omogućava prilikom skeniranja vozila koja stoje, a kada se sam skener kreće, da priključni kabel drži na odstojanju od pomičnih dijelova skenera i kotača vozila, kako bi se izbjegla oštećenja i osiguralo minimalno trošenje kabela. Priključkom iz prve točke, mora biti osigurana dovoljna energija za rad svih komponenata sustava za skeniranje neovisno o ugrađenom električnom agregatu. Ponuditelj mora u ponudi dostaviti sve podatke o potrošnji električne energije tijekom rada sustava, a posebno maksimalni iznos energije potrebne za rad skenera. |  |  |
|  | Dizel električni agregat za opskrbu električnom energijom skenera neovisno o vanjskom izvoru napajanja, slijedećih minimalnih karakteristika; 24 sata neprekidnog rada cjelokupnog sustava, Automatsko pokretanje rada generatora „start/stop“. Rad generatora mora biti usklađen sa UPS uređajem za automatsko pokretanje rezervnog napajanja u slučaju nestanka električne energije. zvučno izolirano kućište generatora u cilju redukcije razine buke ispod 65 db na udaljenosti od 7 m i zaštićeno od prijenosa vibracija; Automatski osigurač za isključivanje rada agregata u slučaju povećanja temperature, tlaka ili nedostatka ulja u generatoru. Mjerač sati rada generatora. |  |  |
|  | RENDGENSKI SUSTAV I DETEKCIJA |
|  | Ponuditelj mora navesti najmanju debljinu čelične ploče koju će zrake ponuđenog skenera moći penetrirati u potpunosti. Energija rendgenskog akceleratora mora osigurati dovoljnu energiju da rendgenske zrake pri najvišem energetskom stanju prolaze kroz čelik debljine 300 mm. Penetracija mora biti podesiva, odnosno operater mora imati mogučnost manualnog smanjenja energije prije samog započinjanja postupka skeniranja, radi skeniranja objekata s niskom specifičnom gustoćom. Mogućnosti prilagodbe i smanjenja energije moraju biti opisane u ponudi. | Debljina čelične ploče ______________________mm |  |
|  | Ponuditelj mora korištenjem metode IEC 62523/2010, navesti najmanji promjer čelične žice (promjera d) koja se može detektirati iza čelične ploče debljine 100 mm. Mjereno u zraku, iza čelične ploče debljine 100 mm, čelična žica minimalnog promjera 1,0 mm mora biti vidljiva. Ponuditelj mora navesti brzinu skeniranja (m/s) na kojoj se dobiva navedena vrijednost. Za potrebe bodovanja kriterija iz ove točke, smatrati će se boljom tehničkom karakteristikom ona kojom se mogu postići uvjeti detekcije tanje žice od tražene. Ponuditelj mora zajedno sa dokazom o rezultatima dobivenim korištenjem metode IEC 62523/2010, priložiti i uzorak snimke koju je generirao sustav ponuđenog uređaja u tiskanom i elektroničkom obliku uz puni naziv metode kojom su dobiveni rezultati. | promjer čelične žice ______________________( mm) |  |
|  | Ponuditelj mora korištenjem metode IEC 62523/2010, navesti promjer vodoravnih i okomitih čeličnih žica (promjera d), koje će ponuđeni sustav moči detektirati u slobodnom zraku, uz uvjet da je razmak između žica jednak kao i promjer žice. Mjereno u zraku, vodoravne i okomite čelične žice minimalnog promjera 2 mm moraju biti vidljive. Ponuditelj mora navesti brzinu skeniranja (m/s) na kojoj se dobiva navedena vrijednost. Za potrebe bodovanja kriterija iz ove točke, smatrati će se boljom tehničkom karakteristikom ona kojom se mogu postići uvjeti detekcije tanje žice od tražene. Ponuditelj mora zajedno sa dokazom o rezultatima dobivenim korištenjem metode IEC 62523/2010, priložiti i uzorak snimke koju je generirao sustav ponuđenog uređaja u tiskanom i elektroničkom obliku uz puni naziv metode kojom su dobiveni rezultati. | promjer čelične žice ______________________( mm) |  |
|  | Ponuditelj mora korištenjem metode IEC 62523/2010 navesti kontrastnu osjetljivost u postocima (%) Kontrastna osjetljivost mora biti minimalno 1,2%. Kontrastna osjetljivost se definira kao debljina tankog lima d (mm) koji se može detektirati iza čelične ploče (debljine D = 100 mm). Kontrastna osjetljivost = (d/D) x 100%. Ponuditelj mora navesti brzinu skeniranja (m/s) na kojoj se dobiva navedena vrijednost. Za potrebe bodovanja kriterija iz ove točke, smatrati će se boljom tehničkom karakteristikom ona kojom se mogu postići vrijednosti iskazane kontrastne osjetljivosti manje od tražene. Ponuditelj mora zajedno sa dokazom o rezultatima dobivenim korištenjem metode IEC 62523/2010, priložiti i uzorak snimke koju je generirao sustav ponuđenog uređaja u tiskanom i elektroničkom obliku uz puni naziv metode kojom su dobiveni rezultati. | Kontrastna osjetljivost______________________( %) |  |
|  | KONTROLNA PROSTORIJA OPERATERA (u daljnjem tekstu kabina) : |
|  | Svi električni priključci u kabini operatera moraju biti prilagođeni za 220 VAC, 50 Hz (IEC 60884-1) |  |  |
|  | Dvije neovisne radne stanice za obradu slika od kojih svaka mora biti opremljena sa; Organiziranim uredskim radnim prostorom i namještajem za smještaj računala, tipkovnice, monitora, više funkcijskog laserskog uređaja i ostale opreme potrebne za rad operatera. Tipkovnica računalne jedinice sustava mora upotrebljavati Hrvatske znakove, a korisnička sučelja moraju biti na Hrvatskom jeziku. Sistemskom osnovom koja mora podržavati Windows 7 Professional nadopunjene s paketom MS Office 2010 (ili jednako vrijedno___________________________________). Svi instalirani programi moraju biti isporučeni sa dokumentacijom kao i dozvolama i lozinkama sa njihovo korištenje. 2 LCD zaslona najmanje veličine 24 inča, za analizu snimki i analizu dokumenata. Razlučivost zaslona mora odgovarati ekranima koji se koriste na medicinskim operacijama. Položaj zaslona mora biti lako podesiv potrebama svakog pojedinog korisnika. Moraju također biti osigurani od pomicanja tijekom vožnje. Na svakom radnom mjestu, jednom tipkovnicom i jednim mišem mora biti moguće upravljanje različitim funkcijama, iako korisnik ima niz odvojenih ekrana. Programska podrška (softver) za pretraživanje povijesti i traženje podataka u sistemskom arhivu. Sustav mora imati mogućnost prijenosa podataka između sustava i vanjskih računala. Rješenje mora podržavati povezivanje na WLAN i 3G/4G mreže na način koji zadovoljava moderne zahtjeve sigurnosti podataka. Prijenos podataka mora biti kodiran. Hardverske komponente i svi sustavi opreme moraju biti fizički i/ili putem tehničkih sistema zaštite osigurani protiv provale i krađe podataka kao i neovlaštenog pristupa istima. Podatkovni sustavi opreme moraju biti osigurani i zaštićeni od prodiranja izvana, primjerice putem vanjskog povezivanja. Vanjsko povezivanje pojedinih dijelova sustava mora biti kodirano. U dostavljenoj ponudi mora biti opisan tlocrt kabine i skica ugrađene opreme sa upisanim dimenzijama. |  |  |
|  | Više funkcijski laserski pisač; u boji, ispis slika skeniranja sa obje radne stanice. rezolucija ispisa najmanje 2400 x 1200 dpi, veličina stranice ispisa A3. Kopirni uređaj za digitalnu pohranu tovarnih listova i drugih dokumenata; rezolucija najmanje 2400 x 2400 dpi. Ponuditelj treba navesti tehničke specifikacije za instalirani pisač. |  |  |
|  | Sustav za vođenje postupka skeniranja, a koji se sastoji od odgovarajućeg broja kamera koje osiguravaju da se postupak skeniranja može nadzirati iz prostorije operatera te iz kabine vozača. Dovoljno veliki zaslon u kabini operatera i kabini vozača, mora omogućiti istovremeni pregled snimaka raznih kamera za nadziranje postupka skeniranja. minimalno dodatne 2 rotacijske kamere; sa varijabilnim optičkim fokusom (10x), IP66 standarda, upravljive iz kabine operatera, UPS izvorom napajanja dostatnim za minimalno 10 dana neprekidnog napajanja neovisno o vanjskom napajanju i napajanju agregatom skenera. sistemom sa tvrdim diskom, kapaciteta dostatnog za pohranjivanje aktualnih i povijesnih snimaka u razdoblju od najmanje 10 dana; Pristup pohranjenim podacima sa rotacijskih kamera kao i aktualnim podacima svih kamera tijekom skeniranja, mora biti omogućen putem operativnog sustava i dodatnog nezavisnog zaslona instaliranog u kabini operatera. |  |  |
|  | UPS uređaj za automatsko pokretanje rezervnog napajanja radnih stanica i sustava nadzornih kamera u slučaju nestanka električne energije. |  |  |
|  | Na vidljivom dijelu zida kabine operatera moraju biti izvješene upute i upozorenja na hrvatskom jeziku o; Zoni isključenja; Upute–hodogram, svih koraka za stavljanje sustava u pogon i isključenje istoga. Sigurnosne upute o mjestima na kojima se nalaze sigurnosni prekidači kojima se isključuje rad generatora, |  |  |
|  | sigurnosno rasvjetno tijelo koje se automatski pali nestankom električnog napajanja mora biti postavljeno na mjesto koje će osigurati dovoljno svjetla za sigurno kretanje operatera i članova posade u kabini. |  |  |
|  | Radio sistem komunikacije operatera i članova tima koji se sastoji od 1 bazne i 3 prijenosna radio uređaja; dometa 2 km; Li-ionske baterije (punjive) s punjačem za svaki od uređaja Nosači za postavljanje prijenosnih radio uređaja na opasač. Prijenosni radio uređaji moraju imati mogućnost međusobne komunikacije neovisno od rada baznog uređaja. CE oznaka na sistemu. |  |  |
|  | Uređaj za klimatizaciju prostora. sa odvojenom vanjskom i unutarnjom jedinicom. minimalne snage hlađenja 6 KW, sa funkcijom grijanje/hlađenje na bazi invertorske tehnologije rada kompresora, djelatni raspon: -10°C do +40°C 2 konvektorske grijalice, svaka minimalne snage od 2kw, moraju biti postavljeni na bočne stranice kabine |  |  |
|  | Automatski protuprovalni i vatrodojavni sustav mora biti postavljen u kabini operatera. Svjetlosna i zvučna signalizacija alarma mora se nalaziti na vanjskom dijelu vozila Isti sustav mora biti opisan u ponudi. |  |  |
|  | OBILJEŽJA SNIMKE: |
|  | razlikovanje objekata ovisno o stopi apsorpcije radijacije, skener mora moći razlikovati materijale različitih atomskih brojeva te tako omogućiti prepoznavanje organskih i anorganskih materijala. |  |  |
|  | Skener i ugrađena oprema trebaju ponuditi što svestranije alate za tumačenje slika a najmanje; mijenjanje spektra boja u odabranim područjima. pretvaranje snimke u negativ. automatsko izoštravanje rubova uvećavanje od 4x bilo kojeg dijela snimke i umanjivanje kako bi se vidjela cjelokupna snimka namještanje kontrasta mogućnost označavanja područja koja je operater tijekom pregleda snimaka ocijenio kao interesnim, te pohrana istih snimaka sa oznakama u arhivu kao i ispis. Sustav mora biti sposoban naznačiti udaljenost između sumnjivog objekta i referentne točke |  |  |
|  | Operater za obradu snimke mora biti u mogućnosti; raditi bilješke na zaslonu na snimci skeniranja ispisati i spremiti bilješke zajedno sa snimkom. koordinatama označiti sumnjivi objekt na snimci skeniranja. Snimka mora biti spremljena u JPEG formatu. |  |  |
|  | Sustav pohrane snimaka u skeneru, radi organiziranja centralnog mjesta za prikupljanje i tumačenje snimaka sa treće lokacije, mora imati pripremljeno rješenje kojime će biti moguće putem internetske veze obavljati sve funkcije pregledavanja snimaka na udaljenom računalu u realnom vremenu, odnosno vršiti pohranu podataka o skeniranju na trećem mjestu u realnom vremenu. Ponuda skenera uključuje za vrijeme održavanja uređaja, besplatnu nadogradnju svih programa i licenci za još jedno operatorsko mjesto u slučaju i kada Carinska uprava RH ustroji nadzor i pregledavanje snimaka skenera sa treće lokacije. |  |  |
|  | Ugrađena oprema mora imati mogućnost; pohraniti slike i priloge skeniranja kao PDF i MS Office dokumente ili jednakovrijedno ________________________ za najmanje 50.000 skeniranih objekata. priložiti sliku skeniranja s brojevima registarskih tablica vozila i prikolica, brojevima tri kontejnera, markom vozila, zemljom registracije vozila, imenom vozača, nacionalnošću, žigom s datumom, MRN brojem, glavnim sadržajem tereta. Sustav za pohranu i mogućnosti za proširenje kapaciteta za pohranu, moraju biti opisani u ponudi. |  |  |
|  | Programska podrška mora biti sposobna pretraživati rendgenske snimke; temeljem podataka registarskih oznaka teretnih vozila (ANPRS) međunarodnih identifikacijskih oznaka kontejnera (BIC) prošlih skeniranja pomoću samo jednog od podataka priloženih slici skeniranja ili kombinacije podataka. i spremiti rezultate pretraživanja, |  |  |
|  | Ako je objekt prethodno skeniran, sustav treba automatski navesti prethodne slike skeniranja. mora biti moguće izvlačenje ulaznih podataka i slike skeniranja prema potrebi bez ponovnog unosa početnih informacija. mora postojati mogućnost usporedbe arhiviranih snimaka sa aktualnom snimkom. |  |  |
|  | Kada se skenira više vozila postavljenih u liniju jednim prolazom; svako od skeniranih vozila mora biti prikazano kao zasebna slika sa mogućnosti pohrane i obrade iste kao i kod pojedinačnog skeniranja. Mora biti moguće unaprijed unijeti podatke za nekoliko objekata skeniranja s priloženim dokumentima za predstojeće skeniranje. Mora biti moguće odabrati bilo koji od prethodno unesenih objekata kao sljedeći objekt za skeniranje. |  |  |
|  | Prenošenje spremljenih slika i podataka na drugi medij za pohranu (USB, vanjski tvrdi disk, Blu-ray disk) mora biti jednostavno. |  |  |
|  | Mora biti omogućena izrada izvješća temeljem provedenih kontrola (skeniranja) teretnih vozila ili kontejnera sa mogućnošću elektronskog zapisa u tabličnom prikazu. Izvješće treba pružiti minimalno sljedeće podatke: registarsku oznaku teretnog vozila, identifikacijsku oznaku kontejnera, datum i vrijeme kontrole, broj kontrola u razdoblju koje obuhvaća izvješće |  |  |
|  | SIGURNOST SUSTAVA I RADA GENERATORA ZRAČENJA |
|  | Sustav skeniranja mora zahtijevati prijavu sa individualnim vjerodajnicama kako bi se zadovoljili uvjeti za aktiviranje generatora zračenja. Lokalna prijava mora se temeljiti na protokolu korisničko ime – lozinka, a sustav skeniranja mora imati mogućnost kreiranja više korisničkih imena kako bi se za svakoga od operatera nezavisno vodili evidentirani podaci. Sustav mora prikupiti evidentirane podatke o Korisniku/operateru prijavama i upotrebljavanju sustava. broju skeniranja na dnevnoj, mjesečnoj i godišnjoj razini, broju skeniranja s odgovarajućim razdobljima po satu korištenja. Evidencije se moraju pohranjivati na način da korisnik/operater podatke iz ove točke ne može naknadno mijenjati nego istima pristupati isključivo radi generiranja izvješća o radu. |  |  |
|  | RADNO OKRUŽENJE: |
|  | Sustav smjerokaza za sigurno kretanje vozila koja se skeniraju kroz sustav, mora imati svjetlosnu signalizaciju, pokazatelje smjera i ograničenja brzine kretanja. Zajedno sa sustavom smjerokaza, mora biti isporučeno i 10 komada reflektirajućih pvc čunjeva za usmjeravanje vozila do mjesta skeniranja. |  |  |
|  | Ponuditelj je dužan dostaviti podatke o najmanjim dimenzijama zone isključenja kojom se mogu ostvariti propisane granice ozračenja prema operaterima i javnosti u skladu sa hrvatskim propisima (Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti – Narodne novine 141/13 i 39/15) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/ 2013_11_141_3012.html (Pravilnik o granicama ozračenja, Narodne novine 59/13) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/426377.pdf Vezano uz zahtjeve iz ove točke, zona isključenja ne smije biti duža od 35 metara mjerena u smjeru kretanja vozila, te šira od 40 metara u smjeru zračenja akceleratora, mjereno u opciji korištenja skenera koji se ne kreće. Vezano uz zahtjeve iz ove točke, posebno mora biti iskazana ukupna dužina zone isključenja, mjerena u smjeru kretanja vozila, te širina zone isključenja mjerena okomito na smjer kretanja vozila i to mjereno u opciji korištenja skenera koji se ne kreće, uz najveću energiju akceleratora. Za potrebe bodovanja kriterija iz ove točke, smatrati će se boljom tehničkom karakteristikom ona kojom se može postići zona isključenja dimenzija manjih od traženih (usporedivo u m2). Ponuditelj mora zajedno sa ponudom dostaviti tehničku snimku/skicu sa ucrtanim mjerama o smještaju skenera u zoni isključenja te udaljenostima između ugrađenog akceleratora te svih bitnih točaka koje se odnose na zonu isključenja. | Zona isključenja ______________________(m x m) |  |
|  | Rasvjeta za rad u noćnim uvjetima se mora sastojati od; rasvjetnih tijela za siguran rad sustava i kretanje vozila koja se skeniraju kroz sustav toka svjetlosti dovoljna za sigurno praćenje skeniranja putem CCTV kamera dodatnih 3 reflektora sa LED rasvjetnim tijelima toka svjetlosti od minimalno 3000 Lm po reflektoru, za rasvjetu područja skeniranja, strane na kojoj se nalazi teleskopski sklop. reflektori moraju biti postavljeni na način da je skenirano vozilo osvijetljeno neprekidno sa svih strana bez stvaranja sjene. Sa strane vozača, bočne uzdužne strane vozila, moraju biti postavljena još dva LED rasvjetna tijela, toka svjetlosti od minimalno 3000 Lm po reflektoru, za rasvjetu područja koja se nalaze na bočnoj strani vozila, strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi teleskopski sklop. Tlocrt pozicija reflektora i skice smjerova toka svjetlosti moraju biti priložene dostavljenoj ponudi. |  |  |
|  | Svi dijelovi skenera moraju biti u mogućnosti raditi bez smanjenja kapaciteta ili kvalitete slike kao i bez produljenog vremena podizanja, na radnim temperaturama od minus (-) 10 do plus (+) 40 stupnjeva Celzija. Ponuditelj mora navesti raspon temperature za optimalan rad, kao i granične temperature za rad skenera. | Radna temperatura; od minus (-) _______ oC do plus (+)______oC. |  |
|  | Svi dijelovi skenera moraju izdržati kišu i sve vrste vlage, ali i snijeg i vodu ili smrzavanje bljuzgavice na konstrukciji, kao i direktno izlaganje suncu bez utjecaja na skeniranje, vrijeme skeniranja, kvalitetu slike ili sigurnost u radu. Raspon vlage: 5 do 90 % Ponuditelj mora navesti raspon vlage za optimalan rad, kao i granične vlažnosti koje mogu imati utjecaja na rad skenera. | Raspon vlage; od ________(%) do __________ (%) |  |
|  | Svi dijelovi skenera moraju biti otporni na udare vjetra od 18m/s kao i na utjecaje povezane sa utjecajem soli zbog neposredne blizine mora. |  |  |
|  | UGRADNJA: |
|  | Izvoditelj mora izvršiti sve postupke ugradnje opreme, integracije sustava, funkcionalno testiranje i provjeru i osigurati potpuno funkcionalno integrirano okruženje (kablovi, periferne jedinice) a prije konačnog preuzimanja uređaja. |  |  |
|  | DODATNA OPREMA: |
|  | 4 LED baterijske svjetiljke standarda IPX-8, napajane li-ion baterijom i odgovarajućim punjačima/držačima za iste. Punjači/držači moraju biti postavljeni na zid kabine operatera sa unutarnje strane, neposredno u blizini vrata kabine. |  |  |
|  | Digitalni foto/video aparat; rezolucije minimalno 15 megapiksela optičkim zumiranjem 20x; memorijska kartica 32 GB |  |  |
|  | Produžni kabel odgovarajućih karakteristika glede priključnica i presjeka vodiča za spajanje skenera na vanjski mrežni priključak. Minimalno moraju biti isporučena 2 produžna kabla na odgovarajućem nosaču/kolutu, od kojih svaki pojedinačno mora imati minimalno 25m, te se isti kablovi moraju moći koristiti zasebno ili nastavljeni jedan na drugi, kako bi se postigla ukupna dužina od 50m. |  |  |
|  | pribor za prvu pomoć tipa B2 u odgovarajućoj torbi s reflektivnom trakom. |  |  |
|  | 2 višenamjenska (A-B-C) uređaja za početno gašenje požara razreda D koji udovoljavaju obvezujućim propisima vezanim za sprečavanje požara u skladu s normom HRN 1866-3 http://www.hzn.hr/UserDocs Images/glasila/Oglasnik%20za%20normativne%20dokumente%20br%203-2013.pdf |  |  |
|  | 8 reflektirajućih prsluka u skladu s normom HRN 471. 3 palice za upravljanje prometom. 8 pari zaštitnih rukavica s presvlakom otpornom na klizanje |  |  |
|  | RADIOLOŠKA SIGURNOST: |
|  | Rendgenski sistem za skeniranje mora imati oznake kojima se upozorava na radioaktivno zračenje; Oznaka mora biti stavljena na rub i unutar zone/dosega rada skenera i na kućište izvora zračenja, |  |  |
|  | Status “zračenje UKLJUČENO” mora se signalizirati jasno čujnim i vizualnim znakom upozorenja u zoni rada skenera i mora postojati optički signal vidljiv u prostoriji rukovatelja skenerom. |  |  |
|  | Granice zone isključenja moraju biti vidljivo označene reflektirajućim stupićima, međusobno povezanim trakom, lancem ili na drugi odgovarajući način, te se na svakoj od četiri strane zone isključenja moraju nalaziti propisane oznake opasnosti od zračenja. Područje skeniranja mora biti pokriveno i Infracrvenim ćelijama koje detektiraju neželjeni ili slučajni ulazak osoba i isključuju rad generatora u slučaju detekcije ulaska. |  |  |
|  | Prilikom skeniranja vozila na način da se vozila kreću kroz tunel za skeniranje dok skener stoji, u uređaj za aktiviranje generatora zračenja mora se ugraditi sigurnosni sustav kojim se osigurava da kabina vozača teretnog vozila nije izložena neposredno zrakama ionizirajućeg zračenja, nego da se emitiranje rendgenskih zraka aktivira tek nakon prolaska kabine vozača, tako da se skenira samo teret. Korištenjem skenera u opciji rada generatora sa smanjenom penetracijom, odnosno smanjenom energijom akceleratora zračenja, operater uređaja mora imati mogućnost uključenja/isključenja sigurnosnog sustava kojim se osigurava da kabina vozača teretnog vozila nije izložena neposredno zrakama ionizirajućeg zračenja. Ponuđač u dostavljenoj ponudi mora opisati rad ovog sustava. |  |  |
|  | Skener mora biti opremljen sa sigurnosnim sustavom koji mjeri kontinuirano pozadinske doze zračenja, te koji u slučaju prekoračenja unaprijed pred definiranih doza automatski zaustavlja rad generatora zračenja. Ponuđač u dostavljenoj ponudi mora opisati rad ovog sustava. |  |  |
|  | Sustav mora imati softver koji podržava trajno praćenje ključnih parametara rada skenera, raspon dijagnostičkih metoda za ispitivanje svih glavnih funkcija i komponenti skenera i automatsko otkrivanje kvarova: napona/struje izvora napajanja sustava i izvora zračenja, broja i razine signala detektora i signaliziranja rada izvora zračenja |  |  |
|  | Sustav mora obavijestiti rukovatelja o svim vrstama kvarova i disfunkcija |  |  |
|  | Sustav mora imati prekidače za slučaj opasnosti koji se minimalno moraju nalaziti na dohvatu vozača vozila, u kabini operatera te dostupnim točkama uređaja. Aktivacija tih prekidača mora prekinuti izvor napajanja izvora zračenja. |  |  |
|  | Skener mora biti opremljen s jednim uređajem za mjerenje stupnja radijacije, gama i rendgenskih zraka i identificiranje sastava radioizotopa u tvarima koje se pregledavaju temeljem spektra gama zračenja. |  |  |
|  | Oprema za označavanje zastave, uže, signalne lampice i indikatori za opremu za sigurnosnu zonu isključenja, u skladu s uputama proizvođača (Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, Narodne novine 141/13 39/15) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_141 _3012.html i zahtjevima vezanim uz propise o zaštiti na radu |  |  |
|  | Svi sigurnosni zahtjevi za radijacijsku opremu moraju biti zadovoljeni sukladno hrvatskim propisima (Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, Narodne novine 141/13, 39/15) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_11_141_3012.html i zahtjevima vezanim uz propise o zaštiti na radu |  |  |
|  | Granice ozračenja prema operaterima i javnosti prilikom korištenja uređaja, kao i skeniranja kabine vozila sa vozačem u modu sa smanjenom energijom, moraju biti u skladu sa hrvatskim propisima (Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti – Narodne novine 141/13 i 39/15) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/ 2013_11_141_3012.html (Pravilnik o granicama ozračenja, Narodne novine 59/13) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/ sluzbeni/dodatni/426377.pdf |  |  |
|  | Maksimalno rasipanje ionizirajućeg zračenja linearnog akceleratora mora biti u skladu sa hrvatskim propisima (Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti – Narodne novine 141/13 i 39/15) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/ 2013_11_141_3012.html (Pravilnik o granicama ozračenja - Narodne novine 59/13) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/426377.pdf |  |  |
|  | Skeniranje i ponovno skeniranje ne smije ima negativni učinak na skeniranu robu, kao što su: fotografski filmovi, magnetski nositelji podataka, elektronička oprema, računalna memorijska sredstva, diskovi, poluvodički memorijski moduli, prehrambeni proizvodi, lijekovi ili medicinski uređaji |  |  |
|  | ZAŠTITA NA RADU: |
|  | Uređaj mora biti potpuno kompatibilan s hrvatskim propisima (Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti – Narodne novine 141/13 i 39/15 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/ 2013_11_141_3012.html i zahtjevima vezanim uz propise o zaštiti na radu (Zakon o zaštiti na radu – Narodne novine 71/14, 118/14 i 154/14) – http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/ 2014_06_71_1334.html |  |  |
|  | Ponuditelj mora dostaviti detaljne tehničke specifikacije i priložiti svu potrebnu dokumentaciju u vezi mjera, izračuna, procjena i pitanja sigurnosti zračenja. vrste i izvora zračenja koje se upotrebljava u sustavu. maksimalne stope doze (µSv/h) i ukupne doze (µSv) tijekom skeniranja, te navesti jesu li iskazani rezultati bili stvarno izmjereni ili samo procijenjeni. |  |  |
|  | OBUKA OSOBLJA: |
|  | obuka carinskih službenika o korištenju opreme na hrvatskom jeziku ili s osiguranim prevođenjem na hrvatski jezik u trajanju od 5 dana (40 sati) na mjestu isporuke za 30 |  |  |
|  | Obuka mora biti organizirana tako da obuhvaća 2 dana teorijske i 3 dana praktične obuke s temeljnom obukom o korištenju uređaja. |  |  |
|  | instruktor obuke mora imati iskustva s tumačenjem rezultata skeniranja te posjedovati bazu podataka slučajeva temeljem kojih će obučavati carinske službenike. tumačenje rezultata skeniranja, koje je uključeno u obuku mora se organizirati na način da obuhvaća različite vrste robe |  |  |
|  | Obukom carinskih službenika mora se omogućiti izdavanje certifikata od strane proizvođača, da su carinski službenici obučeni za korištenje uređaja u skladu sa uputama proizvođača. |  |  |
|  | Nakon izvršene obuke o korištenju uređaja, ugovaratelj mora sukladno točki 2.10, Dokumentacije o nabavi, osigurati minimalno jednu obučenu osobu koja će tijekom 15 dana biti na raspolaganju korisniku u cilju testiranja skenera u uvjetima pojačanog korištenja, vožnje, postavljanja, započinjanja skeniranja te vraćanja u početni položaj, kako na prostoru luke Rijeka tako i na predviđenom mjestu kontrole prekograničnog prometa i rada na izdvojenim mjestima za provedbu mjera nadzora. |  |  |
|  | CERTIFIKATI: |
|  | Isporučeni skener na sebi mora imati trajnu oznaku "CE". |  |  |
|  | Isporučeno vozilo mora imati potvrdu o sukladnosti (E25) izdanu od Centra za vozila Hrvatske (CVH) u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/ 200806672224. htm. |  |  |
|  | Sve troškove vezane uz postupke certficiranja snosi Ponuditelj. |  |  |
|  | PREGLED I TESTIRANJE: |
|  | Prije isporuke, skupina za kontrolu od četiri osobe, izvršiti će inspekciju cijeloga sustava (Skupina se sastoji od predstavnika Naručitelja i Ponuditelja), na mjestu koje odredi Ponuditelj. Mogućnosti za promjenu tehničkih detalja i ugradnje mogu se zatražiti na temelju kontrole, u skladu s tehničkim specifikacijama. Sve troškove vezane uz ove inspekcije snosi Ponuditelj. |  |  |
|  | TEHNIČKA DOKUMENTACIJA: |
|  | Ponuditelj u ponudi mora dostaviti: opći pregled tehničkih i funkcionalnih specifikacija ponuđenog sustava |  |  |
|  | opći pregled funkcionalnih specifikacija, ugradnje i konfiguracije softvera za tumačenje snimaka na daljinu |  |  |
|  | zajedno sa sustavom, isporučitelj mora dostaviti 30 setova priručnika za korisnike i 2 setova priručnika za servis. Svi setovi moraju biti na hrvatskom jeziku |  |  |
|  | jamstvena knjižica/potvrda |  |  |
|  | 2 primjerka potpune tehničke dokumentacije (za sve montažne sklopove skenera) na engleskom jeziku |  |  |
|  | DOKUMENTACIJA: |
|  | Sva dokumentacija (osim tehničke dokumentacije) i priručnici za korisnike moraju biti dostavljeni na hrvatskom jeziku Sva sigurnosna upozorenja, ploče i prospekti s informacijama o sigurnosti za posadu moraju biti na hrvatskom jeziku |  |  |
|  | JAMSTVO : |
|  | 3 godine od dana prihvata robe |  |  |
|  | Vrijeme odaziva unutar 24 sati po pozivu i vrijeme rješavanja kvarova do potpune funkcionalnosti ili zamjene opreme unutar 24 sati tijekom jamstvenog razdoblja. |  |  |
|  | Pružanje savjetodavno-tehničke podrške (24 sata dnevno savjetodavno-tehnički asistent na hrvatskom jeziku) |  |  |
|  | Uvjeti jamstva obuhvaćaju; besplatnu dijagnostiku i popravak kvarova, disfunkcija i nedostataka opreme koji se otkriju tijekom njenog korištenja. besplatnu zamjenu neispravnih elemenata ili podsklopova skenera. Na neispravne elemente koji su bili zamijenjeni u jamstvenom roku, početak računanja roka započeti će danom puštanja u rad skenera. Usluge popravka moraju se pružati na mjestu na kojem se skener koristi, osim ako je to nemoguće iz tehničkih i/ili tehnoloških razloga. |  |  |
|  | Ponuda mora sadržavati jamstva da će na zahtjev naručitelja osigurati u razdoblju od najmanje 10 godina rezervne dijelove, usluge održavanja i popravaka skenera od strane proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika kao i do-obuku carinskih službenika u cilju izdavanja certifikata proizvođača. |  |  |